## Slide 1: नेपाल पानी जहाज कार्यालय एकान्तकुना, ललितपुर सम्भाव्यता अध्ययनहरुको संक्षिप्त सारंश

## Slide 2: सम्पादित प्रमुख कार्यहरु
निम्न नदीहरुमा जलयान संचालनका लागि विस्तृत संभाव्यता अध्ययन गरिएको
  सम्भव्यता अध्ययनका क्रममा नदीको हरेक १०० मिटरको दुरीमा Longitudinal र Cross section Survey गरी गहिराइ नापिएको ।
क्र सं | नदी | स्थान | लम्बाई
१ | कर्णाली | खक्रौला-खिमडी | ११५ कि. मि.
२ | काली गण्डकी | राम्दी-देवघाट | ९५ कि. मि.
३ | कोशी (अरुण) | चतरा-तुम्लिङ्गटार | ७५ कि. मि.
४ | नारायणी | देवघाट-गण्डक | ८५ कि. मि.
५ | राप्ती | सिक्टा- भालुवाङ | १०२ कि.मि.

## Slide 3: कालीगण्डकी र कोशी नदीमा पानीको गहिराईको अवस्था
Water Depth (m) | River length (m) | % River length
KALIGANDAKI RIVER |  | 
Less than 1 m | 4500 | 4.6 %
1 m to 1.5 m | 12400 | 12.9 %
1.5 m to 2 m | 12300 | 12.8 %
More than 2 m | 66862 | 69.7 %
ARUN RIVER |  | 
Less than 1 m | 200 | 0.26 %
1 m to 1.5 m | 2800 | 3.7 %
1.5 m to 2 m | 4500 | 5.98 %
More than 2 m | 67760 | 90.06 %

## Slide 4
Water Depth (m) | River length (m) | % River length
KARNALI RIVER |  | 
Less than 1 m | 2,100 | 1.8 %
1 m to 1.5 m | 3,900 | 3.34 %
1.5 m to 2 m | 9,400 | 8.04 %
More than 2 m | 1,01,100 | 86.48 %
NARAYANI RIVER |  | 
Less than 1 m | 3,000 | 3.13 %
1 m to 1.5 m | 12,900 | 14.24 %
1.5 m to 2 m | 15,500 | 17.11 %
More than 2 m | 58,800 | 64.9 %
RAPTI RIVER |  | 
Less than 1 m | 53,750 | 52.7 %
1 m to 1.5 m | 28,560 | 28.0 %
More than 1.5 m | 19,680 | 19.3 %
कर्णाली, नारायणी र राप्ती नदीमा पानीको गहिराईको अवस्था

## Slide 5
River Classes | Depth (m) | Bottom Width (m) | Bend Radius(m) | Vertical Clearance(m) | Horizontal Clearance(m) | Dead Weight Tonnage | Length(m) | Breadth (m) | Draft(m)
Class I | 1.2 | 30 | 300 | 4 | 30 | 100 | 32 | 5 | 1
Class II | 1.4 | 40 | 500 | 5 | 40 | 300 | 45 | 8 | 1.2
Class III | 1.7 | 50 | 700 | 7 | 50 | 500 | 58 | 9 | 1.5
Class IV | 2 | 60 | 800 | 10 | 50 | 1000 | 70 | 12 | 1.8
Class V | 2 | 80 | 800 | 10 | 80 | 1000 | 70 | 12 | 1.8
Class VI | 2.75 | 80 | 900 | 10 | 80 | 2000 | 86 | 14 | 2.5
Class VII | 2.75 | 100 | 900 | 10 | 100 | 2000 | 86 | 14 | 2.5
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (Inland Waterways Authority of India) ले मिति २००७ जनवरी २७ मा प्रकाशित राजपत्र अनुसार नदीहरु र सोमा संचालन हुन सक्ने जलयानहरुलाई देहाय बमोजिम बर्गिकरण गरेको पाईन्छ ।
यसै बर्गिकरणको आधारमा कर्णाली, नारायणी, कालीगण्डकी तथा कोशी नदीमा १०० टन सम्म क्षमता भएका जलयानहरु संचालन हुन सक्ने अध्ययनका क्रममा देखिएको तर संचालनपूर्व dredging, channeling, spur निर्माण लगायतका कार्य गरी जलमार्गलाई संचालन योग्य र सुरक्षित बनाउन आवश्यक हुने ।
नेपालका नदीमा संचालन गर्न सम्भाव्य जलयानको क्षमता

## Slide 6
धन्यवाद